อุปกรณ์ ATM Access Switch

อุปกรณ์ ATM Access Switch ยี่ห้อ Nortel Networks รุ่น Passport 7480 เป็นอุปกรณ์ที่ทำการสวิทช์ข้อมูลในระดับเลเยอร์ 3

คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

- ทำงานแบบ Multi Service WAN Access ให้บริการด้านข้อมูล (Data), เสียง (Voice) และวีดีโอ (Video)  ผ่านระบบเครือข่าย แบบ Wide Area Network (WAN)

- ออกแบบในลักษณะ Modular มี 16 Slot สำหรับรองรับการใช้งาน Interface  ต่างๆ มี Backplane Switch Capacity ขนาด 1.6 Gbps

- มีหน่วยความจำถาวรขนาด 4 GByte  เพื่อเก็บข้อมูล Configuration

4.    มีหน่วยความจำในแบบกระจายอยู่บน Processor และ Interface Card   (Distributed Memory)

5.    รองรับระบบ Redundant Control Processor

6.	Redundant Power Supply แบบ N+1 Redundancy & load Sharing

7.    รองรับ Interface ดังต่อไปนี้

- ATM interface : OC-3/STM-1 , E3/DS-3 , E1/DS-1 , J2 และ E1

Inverse Multiplexing for ATM (IMA)

- Frame Relay interface : V.11 , V.35 , HSSI , E1/DS-1, E3/SD-3 ,

Channelized E1

- Circuit Emulation and Voice Interface : E1/DS-1, Channelized E1

(Structured and Unstructured)

- Ethernet interface : 10BaseT , 100BaseT

- IP Interface : V.11 , V.35 , HSSI , E1/DS-1

8.   รองรับ Frame Relay Interface แบบ V.35 โดยรองรับความเร็วในการรับส่งข้อมูล   (Maximum Line Speed per Port) ได้ 2 Mbps และ 4 Mbps (ความยาวสายไม่เกิน 3 เมตร)

9.    รองรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายโดยใช้มาตรฐานการเชื่อมต่อ แบบ Frame Relay to ATM Network ตามมาตรฐาน FRF.5 และ FRF.8

10.  รองรับการทำงาน ATM Networking ตามมาตรฐาน UNI 3.0 , 3.1 , Sig 4.0 with interworking , ILMI 4.0 , AINI , TM 4.0 ABR (ER, VS/VD) IISP, PNNI

11.  รองรับการทำงาน Frame Relay Service ตามมาตรฐาน Frame Relay UNI และ NNI

12.  ทำงานแบบ IP Routing ภายในตัวอุปกรณ์โดยใช้ Routing Protocol แบบ RIP, RIPv2 , OSPF และ BGP4 ได้

13.  รองรับการทำงาน IP Services แบบ IP-VPN, IP Class of Service, IP Accountingได้

14.  รองรับ Multi-Virtual Router (MVRs) เพื่อรองรับการทำงานในแบบ IP-VPN โดย IP Addressing และ IP Routing ของแต่ละ Virtual Router ทำงานเป็นอิสระ

- รองรับการเชื่อมต่อระบบ PABX ได้โดยตรงโดยใช้มาตรฐาน Voice Signaling Protocol แบบ Channel Associated Signaling (CAS) และ Common Channel Signaling (CCS)  และ  ETSI Q.SIG

16.  รองรับการส่งผ่านสัญญาณเสียงใช้เทคนิคดังต่อไปนี้

- ITU G.711 PCM (64 Kbps)

- ITU G.726 ADPCM (16 Kbps, 24 Kbps, 32 Kbps)

- ITU G.729A/B Voice Compression CSA-CELP (8 Kbps)

- Echo Cancellation

- รองรับการทำ Voice Call Switching (Voice Networking) ได้โดยไม่ต้อง ไปทำการ Switch  ที่ชุมสายโทรศัพท์ที่เชื่อมต่ออยู่

18.  ทำงานแบบ Dynamic Bandwidth Allocation เพื่อที่สามารถใช้ Bandwidth  จากระบบเครือข่าย WAN

19.   ทำงานแบบ Congestion Management (EPD/PPD/WRED) Auto AAL5  Detection

- ทำงานตามมาตรฐานการจัดการระบบเครือข่ายแบบ SNMP

21.  ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL, FCC, NEBS และ CSA

………………