อุปกรณ์ ATM Core Switch

อุปกรณ์ ATM Core Switch ยี่ห้อ Nortel Networks รุ่น Passport 20000

คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

- มี Switching Capacity 70 Gbps.  และขยายได้ 160  Gbps. ในอนาคต

- ออกแบบในลักษณะ Modular  มีจำนวนไม่น้อยกว่า 14  Slots และสามารถขยาย Slot interface ได้อีกในอนาคต

- มีการทำงานแบบ Fully Redundancy ทั้ง Control Processor , Power Supply  และ Fan  ทำงานแบบ Hot-Swap ได้โดยไม่กระทบกระเทือนต่อการทำงานของระบบ

- รองรับการทำ Software Upgrade ไม่กระทบกับการทำงานของระบบ (Non-Service Impacting)

- รองรับมาตรฐานดังต่อไปนี้

  - Safety : CSA C22.2 no.950,  EN 60950,  UL 1950

  - EMC   : EN 55022,  FCC Part 15B Class A และ EN 300 386-2 Class B

- รองรับ Interface Card  ดังต่อไปนี้

  - ATM Interface แบบ E3/DS-3 , E3/DS-3 Channelized , OC-3/STM-1, OC-12c/STM-4  , OC-48/STM-16 และ OC-192c/STM-64 ในอนาคต

  - POS Interface แบบ OC-3/STM-1, OC-12c/STM-4  , OC-48/STM-16 และ OC-192c/STM-64 ในอนาคต

  - Frame Relay Interface แบบ DS3, DS-3ch , STM-1 Channelized

  - Circuit Emulation Interface แบบ STM-1 Channelized

  - Ethernet Interface แบบ Gigabit Ethernet และ 10 Gigabit Ethernet ในอนาคต

- รองรับการทำงานดังต่อไปนี้

  - ATM Traffic Management Services

- ATM Service Categories : CBR , rtVBR , nrtVBR , UBR

- Congestion Management (EPD/PPD/LPD, W-RED ,AAL 5 Detechtion )

- Performance Monitoring (Cell loss ration , avalability ratio , cell transfer delay )

- ATM Networking Services : SVCs , SPVPs , SPVCs , PVPs  and  PVCs

- IISP , PNNI และ AINI

- UNI 3.0 , 3.1, 4.0  with Interworking  ILMI 4.0  หรือรุ่นล่าสุด

  - Frame Relay Services

- Frame Relay UNI และ NNI

- Frame Relay-to-ATM Service and Network Inter-Working (FRF.8 และ  FRF.5)

  - IP Services

- IP-VPN

- IP Routing Protocols: OSPF ,RIPv1, RIPv2 , BGP-4 ,  MPBGP-4

- IP Class of Service  (DiffServ-Compliant ,IP VPN,IP Filtering)

  - Circuit Emulation Services

- ATM CES 2.0 (AAL1) , Structured and Unstructured, PVCs,SVCs,SPVCs

- มีการรับประกัน “ Quality of Service ” ของข้อมูลแบบ IP ที่มาจาก Interface ที่เป็น Frame Relay , ATM , POS และ Ethernet

- รองรับ Multi-Virtual Router (MVRs) ทำงานในแบบ IP-VPN โดย IP Addressing และ IP Routing ของแต่ละ Virtual Router ทำงานเป็นอิสระ

- รองรับเทคโนโลยีแบบ 10 Gbps (ATM STM-64 , POS STM-64 หรือ 10 Gigabit Ethernet) ได้โดยการเพิ่ม Network Interface Card ในอุปกรณ์

- เชื่อมโยงและทำงานร่วมกับบริการที่ใช้อยู่บนโครงข่ายปัจจุบัน ได้แก่

  - ระบบ Intranet  และ Internet  โดยใช้ TCP/IP Protocol

  - ระบบ Voice/ Fax ผ่านระบบโครงข่ายโดยใช้ Circuit  Emulation และ Voice Over

ATM

  - ระบบ Video Conferencing ผ่านระบบโครงข่ายโดยใช้ Circuit  Emulation  และ IP

…………………