อุปกรณ์ IP Service

อุปกรณ์ IP Service ยี่ห้อ Nortel Networks รุ่น Shasta 5000

คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

- มี Switching Capacity  10  Gbps

- มีโครงสร้างการทำงานแบบ Modular Design มี 14 Slot NEBS Level 3

- มี Port ATM แบบ OC-12c / STM-4 (SM or MM) per Module Interface

- มี Port Fast Ethernet แบบ 10/100BaseT  8 Port per Module Interface

- รองรับการทำงานแบบ Redundancy ทั้ง Control Processor , Switch Fabric และ Power Supply โดยต้องทำงานแบบ Hot-Swap ได้โดยไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของระบบ

- รองรับการทำ Software Upgrade ไม่กระทบกับการทำงานของระบบ (Non-Service Impacting)

- รองรับการทำงานดังต่อไปนี้

7.1	Connectivity and Access ตามมาตรฐาน PPP over Ethernet (PPPoE) , L2TP , Bridged / Routed IP over ATM (RFC1483)

7.2	IP Routing   ตามมาตรฐาน RIPv1,  RIPv2,  OSPF , BGPv4

7.3     IP Authentication   ตามมาตรฐาน RADIUS, LDA , Proxy SecureID

8.     ให้บริการ IP VPN ดังต่อไปนี้

8.1     IP-VPN RFC 2764 (Virtual Routers)

  - Virtual Private Dial Network (VPDN)

  - 8.3     Tunneling : L2TP และ IPSec

9.      ให้บริการด้านความปลอดภัย IP Security  ดังต่อไปนี้

9.1    Packet Filtering

9.2      Firewall (ICSA certified)

9.3      Network Address Translation

9.4      Encryption แบบ 3-DES

10.  ให้บริการ IP QoS  ดังต่อไปนี้

  - Type of Service

  - Traffic Shaping

  - Traffic Policing

…………………