อุปกรณ์ Layer 2 Switch

อุปกรณ์ Layer 2 Switch ยี่ห้อ Nortel Networks รุ่น BayStack 425-24T

คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

- มีจำนวนPort แบบ Fast Ethernet แบบ 10/100BaseTX RJ-45 จำนวน 24 Port

- มีจำนวนPort  แบบ Gigabit Ethernet จำนวน 2 Port

- รองรับการส่งผ่านข้อมูล (Frame Forwarding Rate)  6.6 Mpps

- รองรับการทำงานแบบ Stackable ได้ 8 ตัว

- รองรับจำนวน MAC Address ได้ 8,000 MAC Address

- รองรับการทำงานแบบ Multilink Trunking   และ Distributed Multilink Trunking

- ทำงานตามมาตรฐาน IEEE 802.1D (Spanning Tree)

- ทำงานตามมาตรฐาน IEEE 802.3x (Flow Control) บน Gigabit Ethernet  Port

- ทำงานตามมาตรฐาน IEEE 802.1Q  (VLAN Tagging) และ IEEE 802.1p  (Priority

Queuing) ทำ Virtual LAN (VLAN) รองรับการจัดการด้าน Security ได้แก่   IEEE 802.1x

Based Security หรือ Extensible Authentication Protocol (EAP).

- จำกัดผู้บริหารอุปกรณ์โดยการสร้างบัญชีของ IP Addressที่มีสิทธิเข้าบริหารอุปกรณ์ได้

- ทำงานตามมาตรฐาน  SNMPv3 และ RMON และ  ใช้กับระบบจัดการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยที่มีอยู่  เพื่อใช้จัดการและบริหารระบบเครือข่ายได้

- ติดตั้งบน Rack  ขนาดมาตรฐาน 19 นิ้ว

- ใช้กับไฟฟ้าขนาด  220 VAC

- ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยจาก UL และ FCC

…………………