อุปกรณ์ Layer 3 Switch (แบบที่ 1)

อุปกรณ์ Layer 3 Switch (แบบที่ 1) ยี่ห้อ Nortel Networks รุ่น BayStack 5510-24T

คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

- ทำงานแบบ Layer 3 Routing Switch โดยมี Switching Fabric 160 Gbps.

2.    รองรับ Port แบบ Gigabit Ethernet แบบ 10/100/1000BaseT

3.    รองรับจำนวน MAC Address ได้ 48,000 MAC Address

4.    รองรับการทำ VLAN แบบ Port-Based หรือ Protocol-Based  4,000  VLANs

5.    รองรับการทำงานตามมาตรฐาน IEEE 802.3 , IEEE 802.3u , IEEE 802.3z และ  IEEE 802.1D

6.    รองรับการทำงานแบบ Multilink Trunking และ Distributed  Multilink Trunking

7.    รองรับการจัดการด้าน Security ได้แก่ IEEE 802.1x Based Security หรือ    Extensible Authentication Protocol (EAP)

8.    รองรับการทำงานแบบ IGMP

9.    จำกัดผู้บริหารอุปกรณ์โดยการสร้างบัญชีของ IP Address ที่มีสิทธิเข้าบริหารอุปกรณ์ได้

10.  รองรับการจัดการด้าน Quality of Service ได้แก่ Diffserv  QoS, Traffic Shaping และ Traffic Policing

11.   ทำงานตามมาตรฐาน SNMPv3 และ RMON

12.   ติดตั้งบน Rack ขนาดมาตรฐาน 19 นิ้ว ได้

13.   ใช้กับไฟฟ้าขนาด 220 VAC

14.   ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยจาก UL และ FCC

…………………