อุปกรณ์ Layer 3 Switch (แบบที่ 2)

อุปกรณ์ Layer 3 Switch (แบบที่ 2) ยี่ห้อ Nortel Networks รุ่น Passport 1624G

คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

- ทำงานแบบ Layer 3 Routing Switch โดยมี Switching Fabric  48 Gbps

- รองรับการส่งผ่านข้อมูล (Forwarding Rate) 36 Mpps

- รองรับ Port  แบบ 1000Base-LX  และ Port  แบบ 1000Base-SX

- รองรับการทำ VLAN

- ทำงานแบบ IP Routing  ชนิด RIP , RIPv2  และ OSPF

- รองรับการทำงานแบบ IGMP

- รองรับการทำงานแบบ Multilink Trunking

- จำกัดผู้บริหารอุปกรณ์โดยการสร้างบัญชีของ IP Address ที่มีสิทธิเข้าบริหารอุปกรณ์ได้

- รองรับการจัดการด้าน Quality of  Service ได้แก่ Diffserv , QoS, Traffic Shaping และ Traffic Policing

- ทำงานตามมาตรฐาน SNMPv3

11.  ติดตั้งบน Rack ขนาดมาตรฐาน 19 นิ้ว ได้

- ใช้กับไฟฟ้าขนาด 220 VAC

- ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยจาก UL และ FCC

…………………