อุปกรณ์ควบคุมการจัดประชุมแบบหลายจุดในเวลาเดียวกัน (MCU) แบบที่ 1

อุปกรณ์ควบคุมการประชุมแบบหลายจุดในเวลาเดียวกัน แบบที่ 1 ยี่ห้อ TANDBERG รุ่น TANDBERG MCU 16+16 เป็นระบบควบคุมการประชุมแบบหลายจุดติดตั้ง ใช้งานร่วมกันกับชุดอุปกรณ์
ประชุมวีดิทัศน์ทางไกลได้ดี

คุณลักษณะทั่วไป :

- สามารถรองรับมาตรฐานต่างๆ ของ ITU-T ดังต่อไปนี้ H.320 , H.323 , H.261 , H.263 , H.263+ , H.263++ , 264 , G.711 , G.722 , G.722.1, G.728 , H.231 , H.243 , H.242 , H.221 , H.245

- สามารถที่จะทำการประชุมพร้อมกัน 16 จุด ตามมาตรฐาน H.323 (IP) ที่ความเร็ว 384 Kbps หรือ 10 จุดที่ความเร็ว 768 Kbps และ 4 จุดที่ความเร็ว 2 Mbps

- สามารถทำการประชุมพร้อมกันตามมาตรฐานระหว่าง H.320 (ISDN) และ H.323 (IP) ได้เป็นอย่างดี

- สามารถทำการประชุมแบบเสียงได้ โดยการใช้โทรศัพท์ทั่วไปหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ 16 จุด

- สามารถกำหนด IP Address ได้ทั้งแบบคงที่ (Static Configuration IP Address) และแบบอัตโนมัติ (รับ IP address จาก DHCP Server ที่มีอยู่ในระบบ LAN)

- สามารถเลือกรูปแบบการแสดงผลบนจอภาพเป็นแบบต่างๆ ได้ดังนี้ คือแบบเต็มหน้าจอ / แบบแบ่งเป็น 4 ส่วน/ 9 ส่วน/ 16 ส่วน / 5+1 ส่วน และ 7+1 ส่วน นอกจากนี้ยังสามารถเลือกเป็นแบบ Auto ให้สามารถเลือกแบบการแสดงผลบนหน้าจอตามจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม

- สามารถรองรับระบบเข้ารหัส/ถอดรหัส เพื่อป้องกันการลักลอบดักรับข้อมูล ภาพเคลื่อนไหว   ภาพนิ่ง และเสียง ในกรณีที่เชื่อมต่อผ่านเครือข่าย ISDN  และ IP

- สามารถควบคุมหรือตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Telnet , HTTP และ FTP โดยที่อุปกรณ์มี Web Server อยู่ในตัว

- สามารถทำการ Upgrades Software เป็น Version ใหม่ๆ ผ่านทาง RS-232 Port ได้

- มีระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการเข้าสู่ระบบต่างๆ ดังนี้ IP Administration passwords, Password Protected conference, Management via HTTPS, DTMF Password, IP Password, Password Protected Conference (H.243) และ Services may be disabled

- สามารถทำ QOS ได้ดังนี้คือ  Diffserv, IP Precedence, TOS, RSVP และมี IPLR ซึ่งใช้เพื่อชดเชยคุณภาพของภาพเมื่อ IP Network Loss

- สามารถเชื่อมต่อระบบประชุมวีดิทัศน์ทางไกลหลายๆ จุดที่ความเร็วในการรับและส่งสัญญาณต่างกันได้ดี

- สามารถรองรับการแปลงสัญญาณเสียงและภาพเคลื่อนไหว (Audio / Video Transcoding) ตามมาตรฐานที่ต่างกันได้

- สามารถรองรับการส่ง 2 สัญญาณภาพเคลื่อนไหวพร้อมๆ กัน จากระบบประชุมวีดิทัศน์ทางไกลได้

- สามารถรองรับความละเอียดของภาพตามมาตรฐาน QCIF , CIF , 4CIF , VGA , SVGA , XGA ได้

- มี Port Ethernet/LAN ชนิด 10/100BaseTX (RJ-45) จำนวน 1 Port

- มี Port รองรับการเชื่อมต่อ ISDN (PRI) จำนวน 4 Port

…………………