ระบบประชุมวีดิทัศน์ทางไกล แบบที่ 2

อุปกรณ์ประชุมวีดิทัศน์ทางไกล แบบที่ 2 ยี่ห้อ TENDBERG รุ่น TANDBERG 880  with Natural Presenter Package (NPP)  เป็นอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็ก กระทัดรัด และมีน้ำหนักเบา  สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายและติดตั้งได้โดยง่าย สามารถเชื่อมต่อใช้งานกับระบบเครือข่าย ISDN ตามมาตรฐาน H.320 และเครือข่าย IP ตามมาตรฐาน H.323 ทั้งนี้สามารถทำการประชุมระหว่างสำนักงานต่อสำนักงานได้อย่างอิสระในลักษณะแบบจุดต่อจุด (Point-to-Point) ได้โดยการเชื่อมต่อผ่านเครือข่าย  ISDN  และ IP  และระหว่าง ISDN กับ IP ได้

คุณลักษณะทั่วไป :

## 1.   อุปกรณ์ประชุมวีดิทัศน์ทางไกล ประกอบด้วย

- Video Codec พร้อมกล้องหลักในตัว (Built-in Main Camera) จำนวน 1 ชุด

- ไมโครโฟน (External Microphone)  			จำนวน 1 ตัว

- Wireless Remote Control 				จำนวน 1  ตัว

2.   สามารถรองรับมาตรฐานต่างๆของ ITU-T ดังต่อไปนี้ H.320, H.323, H.261, H.263, G.711 , G.722 ,

G.728, H.281, H.245, H.221

3.    มี Port Ethernet LAN ชนิด 10/100BaseT (RJ-45) แบบ Built-in จำนวน 1 Port

4.   สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Data Conferencing ตามมาตรฐาน T.120 ได้ และสามารถทำ

Applications Sharing เช่น File Transfer โดยใช้ Windows Hyper Terminal หรือใช้โปรแกรม Microsoft Net Meeting ได้

5.    มี Port รองรับการเชื่อมต่อ Ethernet LAN แบบไร้สาย (Wireless LAN) ทั้งนี้เพื่อลดจำนวนของสายCable ที่ไม่จำเป็นออกไป หรือจุดที่ไม่สามารถเดิน Cable ไปได้ถึง

6.    มีกล้องหลักเป็นชนิด CCD และย่อหรือขยายได้ 10 เท่าและตั้ง Auto Focus ได้

## 7.    มีไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะซึ่งสามารถตัดเสียงจากไมโครโฟน (Mute)

## 8.    มี Video Codec รองรับจุดเชื่อมต่อต่างๆได้ ดังต่อไปนี้ Video Output จำนวน 3 จุด และมีจุดต่อขา

## ออกแบบ XGA จำนวน 1 จุด, Video Input จำนวน 4 จุด, Audio Output จำนวน 2 จุด และ Audio Input  จำนวน 4 จุด

## 9.   สามารถต่อ Computer ผ่านทาง LAN Port และ สามารถต่อ Computer ผ่านทาง XGA input ได้โดยตรงเพื่อทำการ Share หรือแสดงข้อมูลจาก PC เช่น PowerPoint Presentation, Microsoft Word เป็นต้น หรือโปรแกรมอื่นๆ และควบคุมการเลื่อนหน้าขึ้นลงตามต้องการในระหว่างการประชุมได้โดยใช้ Remote   Control ซึ่งสามารถใช้ผ่านโปรแกรมสำเร็จรูปได้

## 10.  สามารถส่งภาพของผู้บรรยายพร้อมภาพจากเครื่องเล่นวีดีโอเทป หรือภาพจาก PC Presentation หรือ

## ภาพจาก Document Camera ที่แสดงได้พร้อมๆกัน ไปยังระบบประชุมทางไกลปลายทางในระหว่าง

## การประชุมได้

## 11.  มีระบบเข้ารหัส ถอดรหัสเพื่อป้องกันการลักลอบดักข้อมูล ภาพ และเสียง ในกรณีที่เชื่อมต่อผ่านเครือข่าย ISDN และ IP ตามมาตรฐาน DES หรือ AES

## 12. สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้องได้แบบ Manual ด้วย Remote Control และกำหนดตำแหน่ง

## มุมกล้องล่วงหน้า (Preset Positions) ได้ 15 ตำแหน่ง

## 13.  มีการแสดงผลผ่านจอภาพสำหรับ Still Image Tranfer ของสัญญาณจากวีดีโอใช้มาตรฐาน CIF, 4CIF

## (H.261 Annex D) ส่วนสัญญาณจาก PC ใช้มาตรฐาน VGA, SVGA และ XGA

## 14. สามารถกำหนด IP Address ของ Video Codec ได้ทั้งแบบคงที่ (Static Configuration IP Address) และแบบ อัตโนมัติ (รับ IP Address จาก DHCP Server ที่มีอยู่ในระบบ LAN)  กำหนดคุณภาพของการให้บริการ (Quality of Service : QoS) ได้โดยกำหนดระดับของความสำคัญของภาพเคลื่อนไหว  เสียงและข้อมูล (IP Precedence , Resource Reservation Protocal และ Diffserv) กำหนดชนิดของการ

## ให้บริการ  (IP Type Of Service : TOS) และมีระดับความสามารถอื่นๆที่รองรับได้ เช่น Network

## Address Translation (NAT) ในกรณีที่ต่อกับ Router เป็นต้น

## 15. มี Web-Interface ที่ใช้ Standard Web Browser เช่น Microsoft Internet Explorer หรือ Netscape

## Navigator  เพื่อ Set up หรือ Upgrade Software และตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ได้ และควบคุม

## หรือตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Telnet , FTP และ RS-232 Port ได้

## 16. สามารถแสดง Alarms ที่เกิดขึ้นตามมาตรฐาน SNMP เพื่อใช้งานร่วมกับ ระบบบริหารเครือข่าย

## (Network Management System) และติดตั้งระบบบริหารเครือข่าย เพิ่มเติมได้อีกในอนาคต

# ข้อดีของอุปกรณ์

## สามารถส่งภาพของผู้บรรยายพร้อมภาพจากเครื่องเล่นวีดีโอเทป หรือภาพจาก PC Presentation หรือ

## ภาพจาก Document Camera ที่แสดงได้พร้อมๆกัน ไปยังระบบประชุมทางไกลปลายทางในระหว่าง

## การประชุมได้

## มีระบบเข้ารหัส ถอดรหัสเพื่อป้องกันการลักลอบดักข้อมูล ภาพ และเสียง ในกรณีที่เชื่อมต่อผ่านเครือข่าย ISDN และ IP ตามมาตรฐาน DES หรือ AES และสามารถเชื่อมต่อกับ MCU ของกระทรวงมหาดไทยได้ เพราะเป็นยี่ห้อเดียวกัน

## สามารถกำหนด IP Address ของ Video Codec ได้ทั้งแบบคงที่ (Static Configuration IP Address) และ

## แบบ อัตโนมัติ (รับ IP Address จาก DHCP Server ที่มีอยู่ในระบบ LAN)  กำหนดคุณภาพของการ

## ให้บริการ (Quality of Service : QoS) ได้โดยกำหนดระดับของความสำคัญของภาพเคลื่อนไหว  เสียง

## และข้อมูล (IP Precedence , Resource Reservation Protocal และ Diffserv) กำหนดชนิดของการ

## ให้บริการ  (IP Type Of Service : TOS) และมีระดับความสามารถอื่นๆที่รองรับได้ เช่น Network

## Address Translation (NAT) ในกรณีที่ต่อกับ Router เป็นต้น และสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ ATM ได้

## อย่างมีประสิทธิภาพ

## …………………